Klasseregler for

Albin Express

Del I – Administration

AFDELNING A – GENERELLE BESTEMMELSER

A.1	Type af klasseregler

A.1.1	Entypeklausul.

A.1.2	Disse regler er lukkede klasseregler. Det vil sige at enhver materiale- eller udstyrsdel er forbudt, med mindre den er beskrevet, som værende tilladt i klassereglerne.

A.2	Sprog

A.2.1	Klassens officielle sprog er svensk og ved tvivl angående denne oversættelse af klassereglerne henvises til de svenske klasseregler, som er suverænt gældende for klassen.

A.2.2	Ordet ”skal” er tvingende og ordet ”må” er tilladende.

A.3	Forkortelser

A.3.1	DS	Dansk sejlunion

SXS	Sveriges Expresseglare

XKD	Express klub Danmark

RSR	Redskapsreglerne

KSR	Kapsejladsreglerne

GAP	Glasfiberarmeret polyester

A.4	Myndighed og ansvar

Express klub Danmark og DS.

Klasseregler kan kun ændres på generalforsamlingen.

Svenske klasseregler er gældende hvis tvivl. Dog med undtagelse af følgende danske særregler:

C.5.4 b) agterste del af søgelænderet fra agterpulpitten til agterste septer må jf. disse danske regler afmonteres hvis den forreste del af søgelænderet fortsat overholder kravene til styrke og stramhed.

AFDELNING B – GODKENDING AF BÅD

B.1	Målebrev

Lige nu er vi en standardklasse i Danmark med et DH målebrev. Dette målebrev er vores gyldige ”klassebevis”, når svenskerne eller andre kræver det vist. Vi kan også selv ændre klassereglerne (så kaldte åbne klasseregler) ved vores generalforsamling. Hvis nogle har ændret deres båd, så den ikke mere matcher klassereglerne, kan den ikke sejle i samme løb/med samme DH-tal som en ”standard Express”.

B.1.1	Båden skal have et gyldigt målebrev

Del II – Forskrifter og begrænsninger

Ved klassesejlads skal besætningen og båden være i overensstemmelse med reglerne i Del II. Opmåling som foreskrives i Del II, med undtagelse af Afsnit C, er en del af opmåling til målebrevet og skal udføres af en godkendt klubmåler.

AFDELING C – VILKÅR VED KLASSESEJLADS

C.1	Besætning

C.1.1	BEGRÆNSNING

a)	Båden skal sejles af tre, fire eller fem personer og antallet må ikke ændres under en sejlads.
Maksimal vægt på besætningen er 385 kg sammenlagt kropsvægt.

(Kropsvægt skal være i henhold til definitionen i KSR)

b)	Både som starter i en sejlads som består af flere del-sejladser skal gennemføre alle del-sejladser med samme besætning. Besætningens sammensætning må ændres under sejladsens forløb under forudsætning af at dette anmeldes til kapsejlads komiteen senest før starten for første sejlads. Desuden kan kapsejlads komiteen efter forespørgsel godkendes ændringer under sejladsens forløb ved specielle omstændigheder, fx. sygdom.

c)	Medlemmer, der har til hensigt at sejle dansk mesterskab skal betale kontingent til deres respektive nationale Express klub.

C.2	Reklamer

C.2.1	Båden må bære reklamer i henhold til Dansk Sejlunions forskrifter.

C.3	Løs udrustning ombord

C.3.1	MÅ ANVENDES:

a) Obligatorisk:

- Et anker som vejer mindst 8 kg inkl. kæde og mindst 30 meter line som skal være min. 8 mm tykt og med en brudstyrke på min. 1000 kg. Linen må gerne byttes ud med vævet tov af tilsvarende brudstyrke. Ankeret skal være konstrueret for praktisk brug og være blandt følgende typer: Blyplade min. Diameter 200mm, paraplyanker, plovanker, Bruceanker, Danforth, stokanker, CQR, flyanker, Seagrip.

- 12 Volts batteri, vægt min. 17 kg, kapacitet min. 60 Ah. Batteriet skal være fastmonteret på sin plads.

- 4 stk. hynder helt dækkende over køjerne i forkahytten, 2 stk. hynder helt dækkende over køjerne under ruffet, 1. stk. hynde i bagbords stikkøje og de skal alle være af en min. tykkelse på 50 mm. Der skal også forefindes 4 stk. ryghynder på min 120 mm tykkelse. Det er tilladt at erstatte hynderne med 30kg ballast i valgfrit materiale. Ballasten kan også være fx en udenbordsmotor, ekstra batteri, ekstra anker eller anden bærbar udrustning udover den obligatoriske. Den skal være placeret på en og samme plads under hele kapsejladsen og være tilfredsstillende sikret, så den ikke kan flytte sig.

- Kahytsbord på min. 3 kg.

- Brandslukker placeret på sin plads i bagbords stikkøje.

- En spand som rummer mindst 10 liter.

b) Frivilligt:

- Elektronisk eller mekanisk tidtagnings udstyr.

- Magnetiske kompasser og/eller digitalt kompas med timer og/eller ur.

- Personlig udrustning.

- Log.

- Ekkolod.

- Radiomodtager, VHF og mobiltelefon. OBS må kun anvendes i det omfang KSR tillader.

- Mekanisk vindindikator med belysning.

- Værktøj og reservedele.

- Øvrig camping udrustning.

- Valgfri GPS-baseret navigations- eller kapsejladsudrustning.

C.3.2	MÅ IKKE ANVENDES

a) Obligatorisk

- Paddel med en længde af mindst 1500 mm og med bladstørrelse af mindst 5 dm²

- En bugsertamp. Min længde 15 meter og min diameter på 14 mm.

b) Frivilligt

- Ekstra tovværk.

- Påhængsmotor og fæste dertil.

- Øvrig elektronisk navigationsudstyr og elektronisk vindinstrument. Findes sådan udrustning ombord skal den sættes ud af drift ved at dele af den eller kablerne til display eller strømforsyning ikke findes ombord.

- Øvrig søkommunikationsudrustning.

C.3.3	PLACERING

Om ikke andet står nævnt er placering er placeringen for løs udrustning fri.

C.4	Båden

C.4.1	DIMESIONER

Efter tegning og klasseregel.

C.4.2	VÆGT

Minimum	Maksimum

For både bygget t.o.m. 2000-12-31

Bådens vægt i tør tilstand	1780 kg

For både bygget fr.o.m. 2001-01-01

Bådens vægt i tør tilstand	1820 kg

Vægten er inkl. korrektionsvægte og fastmonterede tanke, men er eksklusiv sejl, personlig udstyr, 	pantry udstyr, toilet, anker, ankertov, fortøjnings- og bugserings-tovværk samt spande.

Eventuelle tanke skal være tomme!

C.4.3	KORREKTIONSVÆGTE

- Korrektionsvægte skal være fæstnet permanent til dækkets underside. Vægte skal være placerede for om hovedskottet og/eller agten om en tænkt linje langs med cockpittets agterkant.

- For korrektion af dækkets vægt, men blyvægte, skal disse være fæstnet permanent i dækkets underside ved hovedskottet.

- Korrektionsvægtenes indbyrdes vægt og placering skal være angivet i målebrevet.

C.5	Skroget

C.5.1	MODIFICERINGER OG REPARATIONER

Intet på standardskroget, som leveret ab værft, må ændres, modificeres, flyttes, fjernes eller lægges til, med undtagelse af nedenstående punkter, medmindre andet er forskrevet andetsteds i klassereglerne.

- Normal vedligeholdelse er tilladt.

- Dele af standardskrog eller standardudrustning, som skades eller mistes, må erstattes med modsvarende, men delene eller udrustningen skal være af samme dimensioner, vægt og funktion som de dele de erstatter.

- På både bygget før 1982 må aluminiumsprofil (U-profil), som udgør en del af røstjernene, erstattes med et andet aluminiumsprofil (U-profil) med følgende dimensioner: Materialetykkelsen på aluminiumsprofilen max 5 mm, bredde max 50 mm, højde max 30 mm. Profilen længde må være max 450 mm.

- Ekstra lukbare gennemføringer må tages op gennem skroget.

- Distance materiale af plywood under mastefoden må skiftes med et valgfrit materiale. Der må dog kun arbejdes 15 mm uden for original plywood stykket.

- Det er tilladt at male eller pålime skridsikker måtte eller bånd.

- Ballast kølens form må modificeres i henhold til afdeling [D 9.1 c)]

- Interiørets montering må forstærkes i lighed med hvad som er tilladt under punkt [D.11.3]

- Selvlæns skroggennemføringer på undersiden af skroget må ikke spartles op eller slibes ned.

C.5.2	INTERIØR

- Krydsfiner lågerne i kahyt over åbninger i køjer jf. [D.11.1 b) v.] må opbevares på valgfri plads.

- Øvrige løse luger og tofter skal placeres på dertil afset plads

C.5.3	DÆKSLUGER

Nedgangslugerne, i henhold til D.7.3., må placeres på valgfri plads ombord.

C.5.4	BESLAG OG FAST MONTERET UDRUSTNING

- Lanternerne må fjernes ved kapsejlads under dagslys såfremt sigten er god, men skal da være med ombord og af en type der, ved behov, hurtigt og enkelt kan eftermonteres.

- Forreste del af søgelænderet, mellem forpulpitten og de næste to septre skal være fastmonteret. Søgelænderet skal være så stramt, at ved påvirkning men en vægt på 75kg midt mellem septrene, må søgelænderet ikke komme tættere på dækket end 150mm.

C.6	Skrogvedhæng

C.6.1	ROR

- Modificeringer

Normal vedligeholdelse er tilladt.

- Placering

Målebåndets nedre kant skal ej sidde lavere en skæringspunktet mellem rorbladets forkant og en tænkt linie, som tangerer agter underkant af skrogets vertikale projektion (punktet i henhold til fig. 4.2.a)

C.7	Rig

- Modificeringer

  - Normal vedligeholdelse er tilladt

  - Bomdirk må afmonteres

C.7.1	MAST

- Placering

Rundholten skal være placeret i mastefoden på rufftaget.

C.7.2	BOM

- Anvendelse

Skæringspunktet mellem mastens rundholt og oversiden af bommens rundholt, begge forlængede hvis nødvendigt, skal befinde sig højere end mastens nedre punkt når bommens rundholt holdes 90 grader mod mastens rundholt

C.7.3	SPILERBOM

- Anvendelse

Spilerbommen skal, når den anvendes, være placeret i sit beslag på masten.

C.7.4	STÅENDE RIG

- Anvendelse

Rig og vantskruer må ikke justeres under kapsejlads.

C.7.5	LØBENDE RIG

- Anvendelse

  - Hækstaget må være med udveksling og skal strækkes med manuel kraft. Hydraulik må ikke anvendes. Det er tilladt at føre hækstagets liner gennem agterdækket og gennem cockpittets kanter. Desuden må udvekslingsordningen også ligge under dæk.

  - Ingen andre beslag, blokke eller faste anordninger under dæk må anvendes udover de i [C.7.5 a) i.] angivne.

C.8	Sejl

C.8.1	BEGRÆNSNINGER

Ikke mere end 1 storsejl, 1 fok, 1 stormfok og 2 spilere må anvendes under et kapsejladsstævne, med undtagelse når et sejl er skadet så meget at det ikke kan repareres. Erstatning af et sådant sejl må kun foretages med kapsejladskommittens godkendelse. Den ene spiler skal forsegles. Forseglingen må brydes hvis den anden spiler skades alvorligt. Den skadede spiler skal fremvises.

.

C.8.2	MODIFISERINGER

Normal vedligeholdelse er tilladt.

C.8.3	STORSEJL

    - Sejlmærker og klasseemblemer

- Sejlnumre, nationalitetsbetegnelse og klassemærke skal stemme overens med DS med mindre klassereglerne forskriver andet.

- Sejlnummeret i storsejlet skal sidde mellem anden og tredje sejlpind med styrbords numre øverst

- Klassemærket skal være placeret midt for hinanden på begge sider af storsejlet mellem øverste og næst øverste sejlpind. Mærket på bagbords side skal være spejlvendt.

- Anvendelse

- Sejlets højeste synlige punkt, projekteret 90 grader mod mastens rundholt, skal ikke befinde sig højere end mastens øvre målemærke. Skæringspunktet mellem agterliget og overkanten af bommens rundholt, begge forlængede hvis nødvendigt, skal befinde sig foran bompunktet.

- Forligstov eller slæder, og underligstov, skal sættes i hulkelen.

C.8.4	FORSEJL

Anvendelse

Sejlet skal være fastmonteret på hele forstaget med hager eller tilsvarende.

C.8.5	SPILER

Sejlnumre og nationalitetsbetegnelse skal stemme overens med DS med mindre klassereglerne forskriver andet.

AFDELINING D – SKROG

D.1	Indgående dele

D.1.1	OBLIGATORISK

- Skrogskal

- Dæk

- Indermodul

- Skot og forstærkninger

- Ballast køl

- Interiør

D.2	Generelt

D.2.1	STØBEFORME

Alle forme skal fremstilles udfra en af  Sveriges Expresseglares godkendte plug.

D.2.2	VÆGT

- Skrogskal

Skrogskallen skal veje:

Minimum	Maksimum

For både bygget fra og med 2001-01-01 		460 kg 	511 kg

- Sammensat skrog

Sammensat skriv bestående af skrogskal, dæk, indermodul, skot og forstærkninger, samt ballastkøl skal veje:

Minimum 	Maksimum

- For både bygget t.o.m. 2000-12-31 	1409 kg	1511 kg

- For både bygget fr.o.m. 2001-01-01 	1460 kg	1551 kg

D.2.3	MÅL

På alle mål i tegningerne indføres en tolerance på +/- 1 mm

D.3	Certificering

D.3.1	Skroget skal være i overensstemmelse med de klasseregler som er gældende regler ved indmåling.

D.3.2	Reparation skal udføres i henhold til gældende regler.

D.3.3	Indmåling skal udføres i samarbejde med DS

D.3.3	Der skal forefindes et synligt ”kryds” permanent indridset i glasfiberen i centerlinien på den forreste del af ruffet, hvilket skal være reference for mastens placering.

D.4	Identificering af skrov

Skroget skal have en byggeplade placeret i agterkanten af cockpittet. Registreringsnummeret skal findes indgraveret i indermodulet på oversiden af bagbords køje, tæt på hovedskottet.

D.5	Producent

D.5.1	Skroget skal bygges af en producent med licens til dette

D.5.2	Alle former skal være godkendt af SXS

D.5.3	Byggepladen skal sættes på plads af bådebyggeren

D.6	Skrogskal

D.6.1	MATERIALE

- Skroget skal være bygget af glasfiberarmeret polyestermasse/plast

- Skrogskal bygget senere end 2000-01-01 skal bygges af GAP med måtte af revet glasfiber (ej rowing eller ensrettede fibre) som armering, hvis ikke andet beskrives i tegningerne.

D.6.2	OPBYGNING

- Skroget skal støbes i en form godkendt af SXS

- Skroget skal være sprøjtestøbt. Både bygget efter 2000-01-01 må håndoplægges.

D.6.3	BESLAG OG FASTMONTERET UDRUSTNING

- Obligatorisk

  - 2 gange selvlæns med lukningsanordning

  - Udløb for lænspumpe i agterspejlet

D.7	Dæk

D.7.1	MATERIALE

- Dækket skal være bygget af glasfiberarmeret polyestermasse/plast og divinycell som fyldningsmateriale i henholdt til tegning 45.1- 2 og 45.2:1 - 2 .

- Dæk bygget senere end 2000-01-01 skal bygges af GAP med måtte af revet glasfiber (ej rowing eller ensrettede fibre) som armering, hvis ikke andet siges i tegning.

D.7.2	OPBYGNING

- Dækket skal laves i en form godkendt af SXS

- Dækket skal sprøjtestøbes. Både bygget senere end 2000-01-01 må håndoplægges.

D.7.3	DÆKSLUGER

- Obligatoriske

  - Agterluge af GAP

  - Forluge af GAP eller aluminium/transparent plast

  - skydeluge af træ og transparent plast, indfattede i aluminiumsskinner.

  - Nedgangsluger af plywood eller plast og træ eller aluminiumsskinner monteret ved kahytsnedgang

D.7.4	BESLAG OG FAST MONTERET UDRUSTNING

- Obligatoriske

Følgende beslag og fast monteret udrustning skal findes:

- Rustfri forpulpit inkl.. forstagsfæste.

- Agterpulpit, delt, med kæde eller wire

- 4 stk. søgelænderseptre, med en højde på min. 450 mm, målt fra dækket. Septrene skal sidde i deres beslag, som er fastmonteret i dæk og/eller rælingslisten.

- Søgelænder af rustfri wire med en diameter på 4 mm. Wiren må helt eller delvis erstattes af valgfrit materiale med en brudgrænse på min. 900 Kp.

- fortøjningsbeslag, 2 stk. agter og 2 stk. i stævnen.

- 2 stk. ventiler (for ventilation) bagved masten

- 2 stk. vinduer

- Mastefod

- Rælingsliste af aluminium eller træ

- 2 dobbelte røstjern

- Fast monteret lænsepumpe med slange og afløb gennem agterspejl

- Bade/redningsstige fastmonteret på agterspejlet

- Minimum 2 lanterner. Lanternerne skal være godkendt for sejlads i internationalt farvand.

- Frivilligt

Øvrig valgfri dæksudrustning som er monteret ovenpå dækket

D.7.5	VÆGT

Dækket ekskl. alle luger, beslag og eventuelt pålimet skridbeskyttelse skal veje:

Minimum	Maksimum

For både bygget fr.o.m. 2001-01-01 		200 kg 	225 kg

Hvis dækket ved tilblivelse ender under 200 kg skal dette kompenseres med blyvægte til den angivne norm. Kompensationsvægten skal fæstnes permanent i dækkets underside ved hovedskottet og findes angivet i målebrevet og i bygningspapirerne.

D.8	Indermodul

D.8.1	MATERIALE

Indermodulet skal bygges af glasfiberarmeret polyestermasse/plast i henholdt til 45.4.1. For 	indermoduler bygget senere end 2000-01-01 må ikke anvendes ensrettet (såkaldt ”skåret”) 	glasfibermåtte.

D.8.2	OPBYGNING

- Indermodulet skal støbes i en form godkendt af SXS

- Indermodulet skal sprøjtestøbes. Indermoduler bygget senere end 2000-01-01 må håndoplægges.

D.9	Skot og forstærkninger

D.9.1	MASTEBJÆLKE

Mastebjælken skal udføres af massiv mahogni. Mastebjælken må udføres af højest 2 st. 22.5 mm tykke mahogni stykker med vertikal limefuge.

D.9.2	HOVEDSKOT

Hovedskottet skal være af 14 mm +/- 1 mm tyk krydsfiner

D.9.3	KØLINFÆSTNINGER

Kølinfæstningen må forstærkes med bundstokke mellem kølens forkant og kølens bagkant, hvor den er i overgang til skroget. Bundstokkenes højde begrænses af dørkens underkant. Forstærkningens materiale skal være af glasfiberarmeret plast, aluminium eller stålplade. Hvis aluminium eller stålplade anvendes, må dette ikke være tykkere end 10 mm. Distancemateriale er valgfrit

D.10	Ballastkøl

D.10.1	MATERIALE

- Ballastkølen skal være af støbejern.

- Kølboltene skal være af rustfrit stål og der skal være 8 af dem.

- Påført materiale, i forbindelse med bearbejdning, spartling eller lignende, må ikke have større densitet end 2 kg/dm³.

D.10.2	OPBYGNINGEN

- Ballastkølen skal være fremstillet i henhold til tegningsspecifikation 45:7:1-3

- Ballastkølen skal støbes i en form godkendt af SXS.

- Bearbejdning af kølen gennem aftagen eller påføring af materiale er tilladt.

- Indplastning af kølen med valgfri plast og glasfibermåtte er tilladt.

- Kølens ydre form og mål skal kontrolleres i henhold til Appendiks I.1:"Kontrolmålning af ballastkølens form".

D.10.2	VÆGT

Minimum	Maksimum

Ballastkøl inkl. kølbolte	800 kg	815 kg

D.10.3	FÆSTNING TIL SKROGET

- Kølen skal være fæstnet til skroget med kølbolte. Kølens placering bestemmes af afstanden mellem agterspejlet og punkt B i henhold til Fig. 4.1 a, c og d.

Minimum	Maksimum

- Afstand mellem agterspejlet og punkt B	3210 mm	3240 mm

- Spartling og/eller plastning på ydersiden i overgangen mellem køl og kølsvin er tilladt. Uregelmæssige konkaviteter på max 2mm, som er opstået pga. dårlig finish, er tilladt.

D.11	Indretning

D.11.1	STANDARDINDRETNING

Indretningen skal være dimensioneret og monteret i henhold til tegning nr. 45.4.1.og skal bestå af følgende dele:

a) I forkahyt:

  - To køjer med tilhørende, langsgående skot, samt luge over indstøbte åbning, udfyldningsluge og vinklet luge mod hovedskot. Alt af 8mm +/- 1 mm plywood.

  - Langsgående 6 mm plywoodlister over samling, mellem dæk og skrog.

b) I kahyt:

  - Tværgående skot mod cockpit af 8 mm +/- 1 mm plywood.

  - 2 stk. langsgående skot under cockpit af 10 mm +/- 1 mm plywood.

  - 1 stk. tværgående skot af 8 mm +/- 1 mm plywood under agterste del af cockpittet.

  - Langsgående trælister langs indermodulets køjer i kahytten for at holde på hynderne.

  - Plywoodluger over stuverums åbninger i køjerne

  - Monteret loft af min. 3 mm plywood med isolermåtte.

  - Isolermåtte eller topcoat , som skal være helt på indersiden af rufsiden fra loftet til vinklen mellem dæk og skrogsiden.

  - Langsgående opbevaringslomme af stof eller skabe af træ langskibs. Stoflomme eller skabe skal fylde hele kahyttens længe. Stoflomme skal fæstnes i underkanten af dækket i træ-, plast- eller aluminiumslister/rør. Stoflomme skal nå ned til de langsgående trælister på skrovsidens opbevaringslomme og være fremstillede af kalechestof. Minimumsmål 1800 x 500 mm. Træhylderne skal være dimensionerede og monterede i henhold til tegning 45.4.1

  - Kølsvinsdørk af min 12 mm plywood.

  - Fire indendørslamper monteret på hovedskottet og tilsluttet batteriet.

  - Hovedstrømsafbryder, monteret på afset plads, samt el-system for belysning og lanterner.

  - Plywood pantry med en minimumsvægt på 23 kg med tilhørende skydeluger, placeret på styrbords køje. Udover pantrymodulets basisindretning med skydeluger indgår låge til opbevaringsrum bagved, bestikskuffe, opvaskebalje af plast, kopholdere af træ, glidebeslag på pantrymodulets bagside, samt glideskinne fastskruet på øvre fremkant af sb køjebund.

D.11.2	EKSTRA INDRETNING OG UDRUSTNING

Ekstra indretning og udrustning er tilladt. Hvis der monteres ekstra udstyr ud over standardudstyret, 	som skal fæstnes i skrog eller dæk, må dette ikke gøres for at forstærke skroget. Det er altså forbudt at 	montere ekstraudstyr for at forstærke skroget.

D.11.3	FASTGØRELSE

- Langsgående Plywoodskot under cockpitt, i henhold til [D.11.1 b) ii. og iii.], må lamineres eller skrues fast i cockpittet og indermodulet.

- Tværgående skot, i henhold til [D.11.1 b) iii.], må lamineres op til dækket og forbindes til cockpittet og skrogsiden, men dog ikke lamineres i dækket. Spalten mellem dækket og skottet må udfyldes med blød tætningsmasse.

- Tværgående skot, i hendhold til [D.11.1 b) i.], må fæstnes mod yderskroget gennem laminering eller limning af vinkelprofil på agtersiden af skottet. Fæstning må kun gøres mod yderskrovet (ikke mod dækket eller i samling) og begrænses vertikalt af skottets berøringsflade. Glasfibermåtte må ikke lægges mere end 50 mm vinkelret ud fra skottets ydre.

- Køjefronternes indfæstning i skroget må forstærkes med kraftigere fuge af glasfiberarmeret plast. Glasfibermåtte må ikke lægges mere end 200 mm vinkelret ud fra køjefrontens bagside. Fig. 3.5a.

AFDELING E – SKROGVEDHÆNG

E.1	Indgående dele

E.1.1	OBLIGATORISK

- Ror

E.2	Generelt

E.3.4	Opbygning

- Rorbladet skal udføres i henhold til tegningsspecifikation nr. 45.8.1

- Roret skal udføres i en af SXS godkendt form.

E.4	Rorblad og rorpind

E.4.1	CERTIFIERING

- Rorbladet skal stemme overens med de for klassereglerne gældende mål når det måles ind.

- Reparationer skal udføres i henhold til gældende regler.

- Måling skal udføres i samarbejde med RSR.

- SSF kan udse en eller flere personer hos en bådebygger til at måle og certificere hos dem. En særskilt licens skal udfærdiges for det formål.

- Forbundsmåleren skal certificere rorbladet og skal signere godkendelsesmarkeringen med dato for indmålingen.

E.4.2	PRODUCENT

- Producenter kan licenseres af SXS.

E.4.3	MATERIALE

- Rorbladet skal være af GAP med polyuretan som distancemateriale.

- Rorpinden må være af valgfrit materiale.

- Rorpindens densitet skal være mindst 0,7 kg/m³

- "Eksotiske" materialer som kulfiber, kevlar etc. må ikke anvendes.

E.4.4	OPBYGNING

- Rorbladet skal fremstilles i henhold til tegning 45.8.1.eller med en form som er godkendt af SXS

E.4.5	BESLAG

- Obligatorisk:

2 rorbeslag for fæstning af ror på hækken af båden.

- Frivilligt

Rorpindsforlænger af valgfri type.

E.4.6	DIMENSIONER

I henhold til Appendiks I.2: "Kontrolmåling af rorbladets form" samt tegning nr. 4.2.a, b, c

E.4.7	VÆGT

Minimum	Maksimum

Rorblad inklusive rorbeslag	18 kg

E.4.7	TYNGDEPUNKT

Tyngdepunktet for rorblad incl. rorbeslag skal ligge over linien I-J i henhold til tegning nr. 4.2.a.

E.4.8	KOMPENSATIONSVÆGTE

Vægt og/eller tyngepunkt må kompenseres med vægte fastmonteret på den øverste del af roret.

E.4.9	MÅLEBÅND

Roret skal være udmålt med et målebånd i henhold til Fig. 4.2. a, hvor underkant tangerer eller sidder 	over punkt R. Båndet skal omslutte fremkanten med 50 mm på hver side.

AFDELNING F – RIG

F.1	Indgående dele

- Mast

- Bom

- Stående rig

- Spilerstage

- Løbende rig

F.2	Generelt

F.2.1	Riggen skal være i overensstemmelse med Fig. 5.1.a. hvis intet andet forskrives nedenfor, eller på anden måde i dette regelsæt, er de i tegningen angivne mål nominelle med vedtagne udarbejdelsestolerancer.

# F.3	Certificering

F.3.1	Riggen skal være i overensstemmelse med de klasseregler, der var gældende det år den blev til.

F.3.2	Reparationer skal udføres i henhold til gældende regler.

F.4	Mast

F.4.1	PRODUCENT

Producent af mast efter eget valg

F.4.2	MATERIALE

Rundholten skal være af en aluminiumlegering SIS4107-06. Den skal være eloxeret og må males.

F.4.3	OPBYGNING

Rundholtens profil skal være godkendt af SXS (Se Fig.5.1.b). Tværsnitsformen skal være den samme i hele længden.

F.4.4	BESLAG

- Obligatorisk

  - Mastetopbeslag

  - Spilerfaldsbeslag med blok

  - Sallingsbeslag med to sallinger

  - Spilerstagebeslag

  - Bombeslag

  - Mastefod

  - Vantindfæstninger

  - Faldudtagsboks for storsejlsfald

  - Faldudtagsboks for fokkefald

  - Faldudtagsboks for spilerfald

  - bomfæste

- Valgfrit:

  - En mekanisk vindindikator

  - Kompasholder

  - Logholder

  - Akterstagsfjeder.

  - Øvrige mastebeslag, trimanordninger og blokke.

F.4.5	DIMENSIONER

Minimum	Maksimum

Bommens målebåndsafstand (E)		3350 mm

Fortrekant basis (J)	3040 mm	3050 mm

Fortrekant højde		8600 mm

Afstanden fra ruftaget til mastens nedre målemærke	800 mm	850 mm

Afstand mellem mastens øvre målemærke og nedre målemærke (P)		9500 mm

Afstanden mellem skæringspunkterne mellem dækket og den

forlængede forkant af mastens rundholt til markeret ”kryds” på

ruftaget	60 mm	70 mm

Profilens længde	10400mm

Mastens rundholt kurve (krumning uden belastning)		30 mm

Mastens rundholt tværsnit

langskibs	130 mm	130 mm

tværskibs	90 mm	90 mm

Målebåndsbredde	20 mm

Spilerstagebeslag

afstand fremad		60 mm

bredde		60 mm

Spilerfald

højde over "krydset" på rufftaget (se Fig. 5.4.a og b)		8660 mm

afstand af beslag plus blok fremad (se Fig. 5.4.a)		100 mm

Sallingshorn

Længde	1075 mm	1085 mm

Topvægt		15.8 kg

F.5	Bom

F.5.1	PRODUCENT

Producent er valgfri.

F.5.2	MATERIALE

Rundholten skal være af aluminiumlegering SIS 4107-06. Den skal være eloxeret og må gerne være malet

F.5.3	OPBYGNING

Rundholten profil skal være godkendt af SXS: SB 7 samt profiler i henhold til fig. 5.5.a og Fig. 5.5.b.

Tværsnitsformen skal være samme i hele bommens længde

F.5.4	BESLAG

- Obligatorisk:

  - Anordning for fæstning af bom til mast

  - Anordning for fæstning af storskøde

  - Anordning for fæstning af kickingstrap

- Valgfri:

    - Beslag til stuvning af spilerstage

    - Øvrige beslag for løbende rig

F.5.5	DIMENSIONER

Minimum 	Maksmum

Bommens rundholt kurve		20 mm

Tværsnit på bommens rundhult

vertikalt	92 mm	100 mm

tværskibs	60 mm	60 mm

F.6	Spilerstage

F.6.1	PRODUCENT

Producenten er valgfri.

F.6.2	MATERIALE

Rundholten skal være af aluminiumlegering. Den skal være eloxeret og må være malet.

F.6.3	OPBYGNING

Opbygningen er fri

F.6.4	BESLAG

Beslag er valgfrie

F.6.5	DIMENSIONER

Minimum	Maksimum

Længde		3090 mm

F.7	Stående rig

F.7.1	PRODUCENT

Producenten er valgfri

F.7.2	MATERIALE

- Den stående rig skal være af 19-trådig rustfri wire. Den må være af typen "Dyform".

F.7.3	OPBYGNING

- Obligatorisk:

  - Et forstag - 5 mm i diameter

  - 2 topvanter - 5 mm i diameter

  - 2 undervanter - 5 mm i diameter

  - Et hækstag - 4 mm i diameter

F.7.4	BESLAG

- Forstags rigningsled (Toggle) og terminaler

- Rigningsvantskrue og terminaler

- Rigningsled (Toggle) og terminaler

F.8	Løbende Rig

F.8.1	PRODUCENT

Producenten er valgfri

F.8.2	MATERIALE

Materialet er valgfrit

F.8.3	INGÅENDE DELE

Udrustning for skødning og trimning er valgfri. Dog med undtagelse af hydraulik, som ikke er tilladt.

F.8.4	BESLAG

Frie. Kun beslag ovenpå dæk og stående rig må anvendes, med undtagelse af hækstagsjustering, som må føres under dæk.

AFDELNING G – SEJL

G.1	Indgående dele

- Storsejl

- Fok

- Stormfok

- Spiler

G.2	Generelt

G.3	Certificering

G.3.1	Sejlene skal stemme overens med de klasseregler som gælder ved indmåling.

G.3.2	Reparationer skal udføres i henhold til gællende regler.

G.3.3	Måling skal udføres i samarbejde med DS.

G.3.4	DS kan udse en eller flere personer hos en producent til at måle og certificere sejlene.

En særskilt licens skal udfærdiges til det formål.

G.3.5	Klassemåleren skal certificere storsejl og forsejl ved halsbarm og spileren ved faldbarm, samt signere med underskift og dato ved de blå sejlknapper.

G.3.6	Sejlmageren skal ved ”tro og love” angive vægten af sejlets hoveddel i g/m², signere eller stemple, 	samt datere sejlet i nærheden af faldbarmen.

G.4	Sejlmager

G.4.1	Sejlmageren er valgfri

# G.5	Storsejl

G.5.1	IDENTIFICERING

- Klasseemblemet skal være et sort X med en rød stjerne og skal være udført i henhold til Fig. 6.5.a

- Klasseemblemet skal placeres på begge sider af storsejlet, midt imellem øverste og næst øverste sejlpind. Mærket på bagbord side skal være spejlvendt.

- Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal være i overensstemmelse med KSR.

- Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal sidde mellem anden og tredje sejlpind. Øverst på styrbord side.

G.5.2	OPBYGNING

- Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl.

- Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af polyester.

- Sejlet skal have 4 sejlpinde i agterliget.

- Sejlet må have en kjole.

- Sejlet skal ikke være konvekst mellem agterste faldbarmspunkt og skæringspunktet mellem centrumlinie af øverste sejlpindslomme og agterlig.

- Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene og rebene, flynderplade med nitter, Cunninghamring eller blok, lynlås og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af glasfiberarmeret polyester, slæder i mast og bomlig, lidseline med lås, vindue, trim- og/eller faconstriber, sejlnummer, nationalitetsbetegnelse, klasseemblem, sejlmagermærke, målestempel, royaltymærke, sejlknap, ticklers.

G.5.3	DIMENSIONER

Minimum	Maksimum

Agterligslængde		10080 mm

Halvbredde (MGM)		2090. mm

Trekvartbredde (MGU)		1290 mm

Faldbarmsbredde (HB)		150 mm

Dugvægt i hoveddel af sejl	267 g/m²

Dugvægt i kjolen	130 g/m²

Primærforstærkning		440 mm

Sekundærforstærkning:

Fra sejlets hjørnemålepunkter		1300 mm

Sømforstærkning		fri

Slidforstærkning		fri

Sejlpindslommeforstærkning		fri

Ligbåndsbredde		fri

Sømbredde		fri

Total Vindue areal		0,6 m²

Korteste afstand fra vindue til sejllig	150 mm

Flynders største dimension på nogen led		180 mm

Antal sejlpindelommer	4	4

Sejlpindslommelængde;

Øverste lomme		fri

mellemliggende lommer		1170 mm

nederste lomme		970 mm

Sejlpinds lommebredde		fri

Faldbarmspunktet til skæringspunktet mellem agterlig og øverste

sejlpindslommes midterlinje	1950 mm

Skødebarmspunktet til skæringspunktet mellem agterlig og nederste

Sejlpindslommes midterlinje	1950 mm

G.6	Fok

G.6.1	OPBYGNING

- Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl. (dog må fokke syet før 01-01-2005 gerne bestå af lamineret mylar dug)

- Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af polyester. (dog må fokke syet før 01-01-2005 gerne bestå af lamineret mylar dug)

- Sejlet skal have 3 sejlpinde i agterliget

- Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene, forligshager eller tilsvarende, cunninghamring eller blok, elastisk bånd og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af glasfiberarmeret polyester, sejlpindslommeforstærkninger, lidseline med lås, vindue, sejlmagermærke, trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers, målestempel.

G.6.2	DIMENSIONER

Minimum 	Maksimum

Forligslængde (Tmax)		8900 mm

Agterligslængde		8150 mm

Underligslængde	3500 mm	3560 mm

Halvbredde (JHW)		1630 mm

Trekvartbredde (JTQW)		870 mm

Øvre bredde 100 mm fra faldbarmspunktet		100 mm

Faldbarmsbredde (JHB)		65 mm

Dugvægt i sejlets hoveddel	245 gr/m²

Primærforstærkning		420 mm

Sekundær forstærkning:

Fra sejlets hjørnemålepunkter		1250 mm

Sømforstærkning		fri

Slidforstærkning		fri

Sejlpindslommeforstærkning		fri

Ligbånds bredde		fri

Sømbredde		fri

Total vindue areal		0,4m²

Korteste afstand fra vindue til sejlliget	150 mm

Antal sejlpinde	3	3

Længde på sejlpinde	270 mm	620 mm

Faldbarmspunktet til skærningspunktets mellem agterlig og

øverste sejlpindslommes midterlinje	1950 mm

# G.7	Stormfok

G.7.1	OPBYGNING

- Opbygningen skal være: blødt sejl, enkelt-dug sejl

- Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af polyester.

- Sejlet skal have to sejlpinde i agterliget.

- Følgende er tilladt. Sømme, lim, tape, ligtov, ringe i barmene, forligshager eller tilsvarende, cunninghamring eller blok, elastisk bånd og velcrobånd i sejlpindslommer, sejlpinde af glasfiberarmeret polyester, sejlpindslommeforstærkniner, lidseline med lås, vindue, sejlmagermærke, trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers. Målestempel.

G.7.2	DIMENSIONER

Minimum 	Maksimum

Forligslængde		7800 mm

Agterligslængde	6200 mm	6300 mm

Underligslængde	3050 mm	3150 mm

Halvbredde		1250 mm

Øvre bredde 140 mm fra faldbarmspunktet		100 mm

Faldbarmsbredde		50 mm

Dugvægt i sejlets hoveddel	277 gr/m²

Primærforstærkning		380 mm

Sekundærforstærkning

fra sejlets barmmålepunkter		1150 mm

Sømforstærkning		fri

Slidforstærkning		fri

Sejlpindsforstærkning		fri

Ligbånds bredde		fri

Sømbredde		fri

Tolat vindue areal		0.4m²

Korteste afstand fra vindue til sejllig	150 mm

Antal sejlpinde	2	2

Sejlpindlængde		420 mm

Faldbarmspunktet til skærningspunktets mellem agterlig og

øverste sejlpindslommes midterlinje	2000 mm

G.7	Spiler

G.7.1	IDENTIFICERING

Sejlnummer og nationalitetsbetegnelse skal være i enighed med DS.

G.7.2	OPBYGNING

- Opbygningen skal være blødt sejl, enkelt-dug sejl

- Sejlets hoveddel skal alene bestå af samme type vævet dug. Fibrene i dugen skal være af polyester eller nylon.

- Følgende er tilladt: Sømme, lim, tape, barmringe, ringe for nedhalsliner, sejlmagermærke, trim- og/eller faconstriber, royaltymærke, sejlknap, ticklers, målestempel, garantimærke, sejlnummer, nationalitetsbetegnelse.

G.7.3	DIMENSIONER

Minimum 	Maksimum

Sideligslængde (SL)	mm	9000 mm

Underligslængde (SF)	5550 mm	5700 mm

Kvartbredde	mm	5700 mm

Halvbredde (SMG)	mm	5700 mm

Dugvægt i sejlets hoveddel	32 gr/m²

Primærforstærkning		420 mm

Sekundærforstærkning:

fra sejlets hjørnemålepunkter		1260 mm

for spilerens nedhalsforstærkning		fri

Ligbåndsbredde		fri

Sømbredde		fri

Del III - Appendiks

AFDELING H – TEGNINGER

H.1 Vedlagte tegninger

H.1.1 KØLTEGNINGER

Betegnelse	Benævnelse	Dateret

Fig. 4.1.a	Køl, oversigt	2001-11-19

Fig. 4.1.b	Kølskabelon	2001-11-19

Fig. 4.1.c	Placering overkantsskabelon og fremkantsskabelon (fra siden)	2001-11-19

Fig. 4.1.d	Kølplacering	2001-11-19

Fig. 4.1.e	Køl, målestationer	1978-01-02

Fig. 4.1.f	Kølmål	1978-01-02

H.1.2 RORTEGNINGER

Betegnelse	Benævnelse	Dateret

Fig. 4.2.a	Ror, oversigt	2001-11-19

Fig. 4.2.b	Vinkelskabelon, ror	2001-11-19

Fig. 4.2.c	Punktskabelon	2001-11-19

H1.3 RIGTEGNINGER

Betegnelse	Benævnelse	Dateret

Fig. 5.1.a	Rig	1978-01-02

Fig. 5.1.b	Masteprofil	1978-01-02

Fig. 5.1.c	Spilerbomsbeslag	1978-01-02

Fig. 5.4.a	Spilerfaldsbeslag og blok	1978-01-02

Fig. 5.4.b	Spilerfaldsbeslag	1978-01-02

Fig. 5.5.a	Bomprofil 1	1978-01-02

Fig. 5.5.b	Bomprofil 2	1978-01-02

Fig 5.6	Benn´s bomprofil SB7	2001-11-19

H.1.4 SEJLTEGNINGER

Betegnelse	Benævnelse	Dateret

Fig. 6.5.a	Klasseemblem Express	1978-01-02

H.2 Officielle tegninger som opbevares hos Sveriges Expresseglare

Betegnelse	Benævnelse	Dateret

45.1.1	Skrogskal og dæk	1978-01-02

45.1.2	Skrogskal og dæk	1978-01-02

45.2.1	Skrogskal og dæk	1978-01-02

45.2.2	Skrogskal og dæk	1978-01-02

45.4.1	Standardindretning og indermodul	1978-01-02

45.7.1	Ballastkøl	1978-01-02

45.7.2	Ballastkøl	1978-01-02

45.7.3	Ballastkøl	1978-01-02

45.8.1	Rorblad	1978-01-02

AFDELNING I – MÅLEINSTRUKTIONER

I.1	Kontrolmåling af ballastkølens form

I.1.1	SKABELONER

- Overkantsskabelon defineres af fig. 4.1 b

- Breddeskabelon 1,2,3,4,5 og 6 defineres af fig. 4.1.b

- Næseradiusskabelon l 1,2 defineres af fig. 4.1b

I.1.2	BETEGNELSER

- Punktet AA angives ved at overkansskabelonens midtpunkt holdes mod kølens fremkant med støtterne opad. Støtterne skal holdes mod skroget, med en vinkel, så at skabelones midtpunkt havner så lang nede langs forkanten, som muligt. Se fig. 4.1.c

- Punktet A befinder sig 177 mm opad langs forkanten fra punktet AA. Se fig. 4.1.c

- Punktet B angives ved at overkansskabelonens midtpunkt holdes mod kølens bagkant med støtterne opad. Støtterne skal holdes med en vinkel mod skroget, så at skabelonens midtpunkt havner så langt nede lang bagkanten, som muligt.. Se fig. 4.1.c

- Punktet C bestemmes af skæringen mellem en lineal lang langs underkanten og en anden lineal langt langs forkanten.

- Punktet D bestemmes af skæringen mellem en lineal lagt langs underkanten og en anden lineal lagt langs forkanten.

I.1.3	LÆNGDEMÅL

Minimum	Maksimum

Overkantens længde mellem punkt A og B	1480 mm	1510 mm

Underkantens længde mellem punkt C og D	840 mm	870 mm

Forkantens længde mellem punkt A og D	1240 mm	1275 mm

Bagkantens længde mellem punkt B og C	890 mm	915 mm

I.1.4	BREDDEMÅL

- Overkant

  - Overkantens maxbredde skal findes inden for området 790-990 mm, fremad efter linien AB fra 	punkt B.

  - Maxbredden skal være mindst 160 mm.

  - Breddeskabelon 1 og 2 skal føres ind over kølen bagfra med støtterne udefter linien A-B. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud.

- Underkant

  - Underkantens maxbredde måles 10 mm ovenfor underkanten. Maxbredden skal findes indenfor området 470 til 620 mm fra punkt C.

  - Maxbredden skal være mindst 104 mm.

  - Breddeskabelon 3 og 4 skal føres ind over kølen bagfra med støtterne 10 mm ovenfor kølens underkant. Hvis skabelonen går til bunds mod agterkanten, 10 mm ovenfor punkt C, skal kølen fylde skabelonen ud.

- Fremkant

  - Breddeskabelon 5 skal føres ind over kølen forfra med støtterne udefter linien A-B. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud.

  - Breddeskabelon 6 skal føres ind over kølen forfra 1100 mm ned fra punkt A og vinkelret mod forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud.

- Bagkant

  - Bredden ved punkt B skal være mindst 22 mm

  - Bredden 150 mm under punkt B og langs bagkanten skal være mindst 19 mm

  - Bredden 10 mm over punkt C og langs bagkanten skal være mindst 4 mm

I.1.5	NÆSERADIER

- Næseradiusskabelon 1 holdes vinkelret mod forkanten 10 mm ned fra punkt A, målt langs forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud.

- Næseradiusskabelon 2 holdes vinkelret mod forkanten 1100 mm ned fra punkt A, målt langs forkanten. Hvis skabelon går til bunds mod punkt B, skal kølen fylde skabelonen ud.

I.1.6	TILBAGELÆNING

Vinkelen mellem bagkanten (linje B-C) og underkanten (Linje C-D) må max være 90°

I.1.7	KONKAVITET

Kølens ydre må ikke have konkaviteter foruden følgende undtagelser.

- Uregelmæssige konkaviteter på max 2 mm som følge af dårlig finisharbejde.

- Ved kontrol af konkavitet ses bort fra området, som begrænses af lige linier mellem følgende 3 punkter:

Punkt B, et punkt 150mm nede langs agterkanten fra punkt B, og et punkt 300 mm 	fremme langs overkanten fra punkt B.

I.1.8	KONVEXITET

Når kølen betragtes projiceret fra siden gælder følgende begrænsninger for ujævnheder af:

- Forkanten: max 2 mm konveksitet fra punkt A og 1100 mm nede langs forkanten.

- Underkanten: max 5 mm konveksitet fra punkt C og 780 mm fremad langs underkanten.

- Bagkanten: max 2 mm konveksitet mellem punkt B og C

I.2	Kontrolmåling af rorbladets form

I.2.1	SKABELONER

- Vinkelskabelon defineres af fig. 4.2.b

- Punktskabelon defineres af fig. 4.2.c

I.2.2	BETEGNELSER

- Punkterne C, D, D1 og L bestemmes af vinkelskabelon i henhold til fig. 4.2.b, da skabelonen er placeret i henhold til 4.2.4.

- Punktet K bestemmes af skæringen mellem vinkelskabelonens korte støtte og en 1100 mm lang lineal lagt mod rorets agterkant og hvilende mod støtten.

- Punkt C1 ligger 40 mm op langs agterkanten, målt fra puntet K.

- Punkt J ligger 1100 mm op efter forkanten fra punkt L

- Punkt I ligger 1080 mm op og udefter agterkanten fra punkt K

- Punkt R defineres af punktskabelonens spids, ved at punktskabelonen holdes mod skrogets bund, lige foran roret og føres bagud, så dens spids hviler mod roret, i henhold til 4.2.a.

- Øvrige betegnelser er i henhold til fig. 4.2.a

I.2.3	VINKELSKABELONENS PLACERING

Vinkelskabelonen skal placeres på følgende måde:

- Hold vinkelskabelonens længste støtte mod rorets forkant.

- Før skabelonen opad, så den korte støtte tangerer rorets underkant.

I.2.4	PROFILENS DYBDE

Profilens dybde måles fra R (underkanten af målebåndet) til L.

Minimum	Maksimum

Profilens dybde, Dj	1140 mm	1150 mm

I.2.5	PROFILENS NEDERSTE LÆNGDE

Profilens nederste længde, Bd, måles mellem punkt K og L.

Minimum	Maksimum

Profilens nederste længde, Bd	240 mm	250 mm

I.2.6	PROFILENS NEDERSTE BREDDE

Profilens nederste bredde, Tb, måles på det bredeste sted, ud fra en linie parallel med vinkelskabelones

korte støtte, 20 mm op fra skabelonen.

Minimum 	Maksimum

Profilens nederste bredde, Tb	42 mm	46 mm

I.2.7	UNDERKANTENS RANKHED

Mellemrummet mellem vinkelskabelonen og underkanten mellem punkt C og D opmåles.

Minimum 	Maksimum

- Mellemrummet mellem vinkelskabelon og underkant

mellem punkt C og D		4 mm

- Mellem punkt C-C1 og D-D1 er formen fri.

I.2.8	PROFILENS ØVRE LÆNGDE

Profilens øvre længde Ba, måles mellem punkterne I og J.

Minimum 	Maksimum

Profilens øvre længde, Bd	380 mm	390 mm

I.2.9	PROFILENS ØVRE BREDDE

Profilens øvre bredde måles på det bredeste sted ud fra linien Ba.

Minimum 	Maksimum

Profilens øvre bredde, Ba	55 mm	60 mm

I.2.10	FORKANTENS RANKHED

Mellemrummet mellem en lineal og fremkanten mellem punkterne D1-J opmåles.

Minimum 	Maksimum

mellemrummet mellem en lineal og forkanten mellem punkterne D1-J		3 mm

I.2.11	BAGKANTENS RANKHED

Mellemrummet mellem en lineal og bagkanten mellem C1-I opmåles.

Minimum 	Maksimum

Mellemrummet mellem en lineal og bagkanten, mellem punkterne C1-I		3 mm

I.2.12	SIDERNES KONKAVITET

På rorets sider må der ikke forefindes konkaviteter i området begrænset af punkterne I, J, K og L

Foruden små uregelmæssige konkaviteter på max 2 mm som er opstået p.g.a. dårligt finisharbejde.